## Slide 1: 物聯網雲端應用
矽品精密 研發工程師 楊皓程
2021-12-28

## Slide 2: 大綱 Overview
1. IoT 平台架構
2. Adafruit 服務介紹
  Paas 服務
  免費帳號
  建立裝置
  上傳資料
  Dashboard
3. Python模擬物聯網裝置
  環境建置(Google Colab)
  AWS Mqtt broker建置
  建立連線
  上傳資料
  模擬資料
4. 硬體應用
  Arduino裝置
  ESP32裝置
5. 問題與討論

## Slide 3: IoT 平台架構
裝置
伺服器
資料庫
介面(App、網站)
1

## Slide 4: IoT 平台架構
MQTT物聯網架構
  推送
  訂閱
  資料庫
  整合介面
1
Database
Subscriber
MQTT
Broker
Web
App
Device
Sensor
Publish
WebServer
Device

## Slide 5: Adafruit
Adafruit 由麻省理工學院工程師 於 2005 年創立。她的目標是為所有年齡段和技能水平的製造商創建最好的在線學習電子產品和設計最佳產品的地方。
Adafruit IO 是一個免費/付費的IoT 平台，提供數據雲端化、圖像化的服務整合，Adafruit IO 可以讓使用者自由定義雲端的資料內容；Protocol 除了支援MQTT(S)、HTTP(S)、WebSocket 外，也提供多樣化的API供使用者使用，大部分程式語言都可以透過HTTP 或MQTT 協定對Adafruit IO 存取。
2

## Slide 6: Adafruit – Paas是什麼?
2-1
託管應用程式 | 開發工具, 資料庫管理, 商務分析 | 作業系統 | 伺服器與儲存體 | 網路防火牆/安全性 | 資料中心實體廠房/建築物

## Slide 7: Adafruit – Paas服務介紹
2-1

## Slide 8: Adafruit – Paas服務介紹
費用 | 免費 | 付費
每分鐘可存取的資料筆數 | 30 | 60
資料保存天數 | 30 | 60
Feed(節點)數量 | 10 | 無限制
Dashboard(儀表板)數量 | 5 | 無限制
Trigger(觸發)頻率 | 15分鐘一次 | 5秒一次
2-1

## Slide 9: Adafruit – 免費帳號
註冊帳號 https://accounts.adafruit.com/
2-2

## Slide 10: Adafruit – 免費帳號
註冊帳號 填寫資料
2-2

## Slide 11: Adafruit – 建立裝置
2-3
IO > Feeds > View All

## Slide 12: Adafruit – 建立裝置
2-3
刪除預設Welcome Feed
新增一個Group(Home)
新增兩個Feed，temp(溫度)及humi(濕度)

## Slide 13: Adafruit – 建立裝置
2-3
Feed就是儲存資料的資料庫
Add Data手動新增測試資料

## Slide 14: Adafruit – 上傳資料
IO KEY
  Username
  Active Key
2-4

## Slide 15: Adafruit – 上傳資料
找出Current Endpoints
  上傳資料路徑
  API(https)、MQTT
2-4

## Slide 16: Adafruit – 上傳資料 - MQTTBox
使用Chrome extension 測試 MQTT
MQTTBox
  https://chrome.google.com/webstore/detail/mqttbox/kaajoficamnjijhkeomgfljpicifbkaf
2-4

## Slide 17: Adafruit – 上傳資料 - MQTTBox
MQTT Client Name 名稱
  自己取一個名
Portocol 通訊協議
  選擇mqtt/tcp
MQTT Client ID
  按一下產生一組(隨機)
Host
  io.adafruit.com:1883
Username
  MY Key 裡面的 Username
Password
  My Key 裡面的 Active Key
2-4

## Slide 18: Adafruit – 上傳資料 - MQTTBox
連線並顯示Connected
建立一個Subscriber
  Topic to subscribe
建立一個Publish
  Topic to publish
  Payload 填入測試資料
    50
2-4

## Slide 19: Adafruit – 上傳資料 - MQTTBox
Publish 上去的東西
  會出現在右邊Subscriber
  也會出現在網站的Data
以上都有出現，表示成功了
2-4

## Slide 20: Adafruit – Dashboard
IO > Dashboards > view All
New Dashboard(新增)
  Name: Home
2-5

## Slide 21: Adafruit – Dashboard
建立區塊(Create New Block)
2-5

## Slide 22: Adafruit – Dashboard
勾選資料
  Home – Temp
  Home – Humi
2-5

## Slide 23: Adafruit – Dashboard
設定名稱、資料顯示範圍(時間)
2-5

## Slide 24: Adafruit – Dashboard
把Block拉到適當大小，儲存後即完成
2-5

## Slide 25: Adafruit – Dashboard
設定成自己喜歡的Dashboard
2-5

## Slide 26: Python模擬物聯網裝置
透過Google Colab 模擬物聯網裝置
Linux Server 架設 MQTT Server
Python 上傳模擬資料到MQTT Server
3

## Slide 27: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
https://colab.research.google.com/
註冊Google帳號/登入Google帳號
3-1

## Slide 28: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
測試程式
  https://cumi.co/20211012/
  https://cumi.co/20211012/adafruit.ipynb
    在Google Colab 執行第一支Python程式
    在Colab內安裝Python套件
    模擬 Adafruit - Subscribe
    模擬 Adafruit – Publish
    模擬 AWS MQTT Broker – Subscribe
    模擬 AWS MQTT Broker – Publish
3-1

## Slide 29: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
3-1
上傳筆記本

## Slide 30: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
3-1
執行 Colab 筆記本中第一支 Python 程式

## Slide 31: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
3-1
執行 Colab 上安裝 Python 套件(paho-mqtt)

## Slide 32: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
3-1
測試 Adafruit Subscribe 裝置，顯示Connected就是成功了，可以到 Adafruit 網站上手動新增資料！！

## Slide 33: Python模擬物聯網裝置 - Google Colab
3-1
測試 Adafruit Publish 模擬資料，每5秒隨機上傳一筆，可以到 Adafruit 網站上觀看數據變化！！

## Slide 34: Python模擬物聯網裝置 – MQTT broker 建置
作業系統 Ubuntu 21.04 為例，建置無安全性MQTT Server
  sudo apt update
  sudo apt upgrade
  sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients
  vi /etc/mosquitto/conf.d/test.conf
    allow_anonymous true
    listener 1883
  sudo systemctl restart mosquitto
3-2

## Slide 35: Python模擬物聯網裝置 – MQTT broker 建置
作業系統 Ubuntu 21.04 為例，建置有安全性
  mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd test
  vi /etc/mosquitto/conf.d/test.conf
    allow_anonymous false
    password_file /etc/mosquitto/passwd
    listener 1883
  sudo systemctl restart mosquitto
3-2

## Slide 36: 硬體應用
4
https://learn.adafruit.com/category/adafruit-io?total_count=74&total_verbiage=total+series

## Slide 37: 硬體應用 – ESP8266/ESP32 Arduino系列
4-1

## Slide 38: 問題與討論
有沒有讓你聯想到可以應用在那些情境？
5

## Slide 39: Thank You
https://cumi.co/20211012
END